## Slide 1: Einkenning skynjara og smíði mælaborðs
Arnþór Gíslason og Sigurður Gunnar Sigurðsson

## Slide 2: Markmið verkefnisins.
Einkenna skynjara - Olíuhiti - Olíuþrýsingur - Vatnshiti - Lofthiti(TMAP) - Loftþrýstingur(MAP) - Stöðuskynjari inngjafar(TPS) - Súrefnisskynjari í pústi(Wideband)
Smíða mælaborð - Snúningshraði - Gírabirti - Skiptiljós

## Slide 3: Olíu- og vatnshitaskynjari
Sömu skynjarar fyrir olíu- og vatnshita
Uppfletti tafla

## Slide 4: Olíuþrýstingsskynjari
Sendir fyrir olíuþrýsting
Membra og stilliviðnám
3-160Ω

## Slide 5: Olíuþrýstingsskynjari
Chart: Olíuþrýstingur
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
Ohm | 1 | 10.65 | 16.1 | 24.8 | 33.5 | 44.4 | 52.1 | 61.05 | 72.1 | 79.8 | 88.75 | 97.7 | 107.75 | 116.6

## Slide 6: MAP – skynjari
Lofthiti
Loftþrýstingur í soggrein
2bar (gauge)
-30°C - 130°C
Uppfletti tafla

## Slide 7: MAP – skynjari
Chart: Loftþrýstingur
| 0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
spenna | 1.674 | 2.9105 | 3.169 | 3.465 | 3.845 | 4.155 | 4.455 | 4.72

## Slide 8: MAP – hitaskynjari

## Slide 9: TPS - skynjari
Staða inngjafarspjalds
Stilliviðnám
Línulegur

## Slide 10: TPS - skynjari
Chart: TPS
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
volt | 0.18 | 0.55 | 0.99 | 1.41 | 1.8 | 2.18 | 2.57 | 2.97 | 3.37 | 3.77 | 4.18 | 4.57

## Slide 11: Súrefnisskynjari í pústi
Wideband
Súrefnishlutfall í útblæstri

## Slide 12: Mælaborð – snúningshraði.
3 stk led bar
Grænn, gulur, rauður
Shift register(skipti gisti)
8 – bitar
0-9100 rpm
Skiptiljós

## Slide 13: Mælaborð - gírbirtir
7 bita display með punkt
8 bita shift register